AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Sede legale: Via Ospedale n.54 — 09124 CAGLIARI

CODICE FISCALE P-IVA e C.F. 031085660925

www.aoucagliari.it

CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato riguarda la fornitura ed istallazione di un Ecografo destinato: all'utilizzo nella Terapia Intensiva, del Servizio di Terapia Intensiva Neonatale, Puericultura e Nido dell’A.O.U. di Cagliari.

Apparecchio  per la Terapia Intensiva

L'apparecchio per la Terapia Intensiva verrà utilizzato per effettuare le ecografie cerebrali, le ecocardiografie e le ecografie addominali al letto dei pazienti degenti nella Terapia Intensiva e nella Puericultura, nello spazio estremamente ridotto tra le culle neonatali, tra gli apparecchi di monitoraggio ed i ventilatori, in modo da non sospendere l'assistenza ventilatoria, il monitoraggio e le terapie in atto (infusioni, drenaggi, etc...) e da non dover modificare la posizione del paziente nell'incubatrice.

Per raggiungere questi obiettivi l'ecografo deve presentare le seguenti caratteristiche:

1.	Qualità dell'immagine ecografica, precisione diagnostica, dettaglio, ricchezza di informazioni interpretabili, paragonabili ad una apparecchiatura tradizionale di livello top.

2.	Trasduttori in dotazione:

·	cardiologica neonatale multifrequenza da 10 a 4 Mhz circa (per le ecografie cardiologiche, cerebrali ed addominali nel pretermine e nel neonato)

·	cardiologica multifrequenza da 1 a 4 Mhz circa (per le ecografie cardiologiche, cerebrali ed addominali nel lattante)

·	lineare multifrequenza da 5 a 14 Mhz circa, per l'ecografia addominale e cerebrale (strutture superficiali) nel neonato e nel lattante.

3.	Facilità di gestione dei dati (archiviazione, trasmissione, ricezione, elaborazione di immagini statiche o clip dinamiche, in qualunque formato)

4.	Flessibilità operativa: gestione di scansione lineare, convex, phased array, color doppler, power doppler, doppler CW/PW.

5.	Protezione dell'investimento nel corso degli anni con aggiornamento del software costante nel tempo, gratuitamente

6.	Facile trasportabilità ovunque anche negli spazi ridotti tra le culle neonatali.

7.	Accensione in tempi brevi.